|  | ООО «Компания РТИ», г. Ярославль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тел/факс: (4852)-56-39-77, 98-28-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тел/моб. +7-910-977-12-67, +7-910-816-71-61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: yarremny@mail.ru, rtiooo@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | www.rtiooo.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Плиты для безопасных железнодорожных переездов.

Плиты состоят из верхних резиновых элементов и нижнего основания - армированного бетона, которые соединены друг с другом арматурными стержнями.

Предлагаемая конструкция выгодно отличается от существующих и сочетает в себе положительные качества присущие плитам, изготовленным целиком из железобетона или резины.

Преимущества резино-железобетонных плит.

Безопасность:

-отводят воду от ж/д полотна, позволяют увеличить сцепление колес автомобиля с поверхностью переезда в зимний  период и сырую погоду, на них не образуется ледяная кромка;

-смягчает ударную нагрузку, способствуют частичному гашению вибрации, возникающей при движении, а/м транспорта, распределяют колесную нагрузку;

-плотно прилегают к ж/д путям, чем защищают рельсы от попадания грязи, сохраняют ширину рельсовой колеи.

Функциональность: плиты для железнодорожных переездов предназначены для укладки на прямых участках пути; могут эксплуатироваться в районах с температурой до –400С.

Основные технические характеристики.

| Ширина переезда L | 3м | 6м | 9м | 12м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество плит | Плиты железнодорожные внутренние ПЖДв | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Плиты железнодорожные наружные ПЖДн | 2 | 4 | 6 | 8 |

Монтаж: Перед укладкой плит пространство между шпалами засыпается щебнем, выравнивается и трамбуется до уровня верхней поверхности шпал.

Монтаж плит осуществляется с помощью подъемно-транспортных средств и специальных монтажных инструментов.

Качество резинового слоя соответствует ТУ 2539-008-05768071-00 завода изготовителя

Комплект настила ж/д переезда для автотранспорта (ширина 3 м):

- на железобетонных шпалах

плита внутренняя ПЖДв (3000 х 1500 х 200) — 1 шт

плита наружная ПЖДн (3000 х 800 х 400) — 2 шт

полоса 10х80х3000 — 2 шт

накладка резиновая  НБШ — 12 шт

- на деревянных шпалах

плита внутренняя ПЖДв (3000 х 15000 х 200) — 1 шт

плита наружная ПЖДн (3000 х 800 х 400) — 2 шт

полоса  20 х 80 х 3000— 4 шт

полоса 35 х 80 х 3000 — 2 шт

Комплект настила ж/д переезда для пешеходов(ширина 1,3 м):

- на железобетонных шпалах

плита внутренняя ПЖДвк (1300 х 1580 х 180) — 1 шт

плита наружная ПЖДнк (1300 х 790 х 165) — 2 шт

полоса 20х80х1300 — 2 шт

полоса 50х80х1300 — 2 шт

- на деревянных шпалах

плита внутренняя ПЖДвк (1300 х 1580 х 180) — 1 шт

плита наружная ПЖДнк (1300 х 790 х 165) — 2 шт

полоса 50х80х1300 — 4 шт